LE SQUELETTE CARBONE DES MOLECULES ORGANIQUES

L’ORIGINE DU PETROLE ET SA DISTILLATION

I- Origine du pétrole (vidéo)

- Citer quelques pays où se trouvent de grandes réserves de pétrole.

- Expliquer en cinq lignes l'origine du pétrole.

Préciser les conditions dans lesquelles le pétrole s'est formé et la date de formation.

II- La distillation atmosphérique du pétrole (vidéo)

- Quel est le rôle de la tour de distillation ?

- Quel est le principe de la distillation ?

- Compléter le schéma de la tour de distillation.

## III- Exemple simple : distillation au laboratoire

# On distille un mélange d’alcanes pour récupérer l’espèce la plus volatile.

- Légender le schéma.

- Noter l’évolution de la température.

- Expliquer lignes ce que devient le mélange à distiller.

- Comparer le fonctionnement de cette colonne avec une colonne industrielle.

## IV- Propriétés physiques de quelques composés organiques

Les valeurs sont mesurées à la pression atmosphérique.

Alcanes linéaires :

| Nom | température de fusion (°C) | température d’ébullition (°C) | Densité à 20°C (/ air ou / eau) |
| --- | --- | --- | --- |
| Méthane | - 182,6 | - 161,6 | 0,554 |
| Ethane | - 183,6 | - 88,6 | 1,038 |
| Propane | - 187,7 | - 42,3 | 1,522 |
| Butane | - 138,3 | - 0,5 | 2,006 |
| Pentane | - 129,7 | 36,1 | 0,626 |
| Hexane | - 95,3 | 68,7 | 0,665 |
| Heptane | -90,6 | 98,4 | 0,684 |
| Octane | - 56,8 | 125,6 | 0,703 |
| Nonane | - 53,7 | 150,7 | 0,718 |
| Décane | - 29,8 | 174,0 | 0,730 |
| Dodécane | -9,7 | 216,2 | 0,749 |

Alcanes ramifiés et cycliques :

| Nom | température de fusion (°C) | température d’ébullition (°C) | Densité à 20°C |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-méthylpentane | - 118,0 | 63,3 | 0,660 |
| 2-méthylpentane | - 154,0 | 60,3 | 0,650 |
| 2,3-diméthylbutane | - 129,0 | 58 | 0,662 |
| cyclohexane | 6,6 | 80,7 | 0,774 |

- Rappeler les définitions des températures de fusion, d’ébullition et de la densité d’un gaz et celle d’un liquide.

- Quel est le lien entre chaîne carbonée et propriétés physiques ?

LE SQUELETTE CARBONE DES MOLECULES ORGANIQUES

L’ORIGINE DU PETROLE ET SA DISTILLATION

I- Origine du pétrole (vidéo)

- Citer quelques pays où se trouvent de grandes réserves de pétrole.

- Expliquer en cinq lignes l'origine du pétrole.

Préciser les conditions dans lesquelles le pétrole s'est formé et la date de formation.

II- La distillation atmosphérique du pétrole (vidéo)

- Quel est le rôle de la tour de distillation ?

- Quel est le principe de la distillation ?

- Compléter le schéma de la tour de distillation.

## III- Exemple simple : distillation au laboratoire

# On distille un mélange d’alcanes pour récupérer l’espèce la plus volatile.

- Légender le schéma.

- Noter l’évolution de la température.

- Expliquer lignes ce que devient le mélange à distiller.

- Comparer le fonctionnement de cette colonne avec une colonne industrielle.

## IV- Propriétés physiques de quelques composés organiques

Les valeurs sont mesurées à la pression atmosphérique.

Alcanes linéaires :

| Nom | température de fusion (°C) | température d’ébullition (°C) | Densité à 20°C (/ air ou / eau) |
| --- | --- | --- | --- |
| Méthane | - 182,6 | - 161,6 | 0,554 |
| Ethane | - 183,6 | - 88,6 | 1,038 |
| Propane | - 187,7 | - 42,3 | 1,522 |
| Butane | - 138,3 | - 0,5 | 2,006 |
| Pentane | - 129,7 | 36,1 | 0,626 |
| Hexane | - 95,3 | 68,7 | 0,665 |
| Heptane | -90,6 | 98,4 | 0,684 |
| Octane | - 56,8 | 125,6 | 0,703 |
| Nonane | - 53,7 | 150,7 | 0,718 |
| Décane | - 29,8 | 174,0 | 0,730 |
| Dodécane | -9,7 | 216,2 | 0,749 |

Alcanes ramifiés et cycliques :

| Nom | température de fusion (°C) | température d’ébullition (°C) | Densité à 20°C |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-méthylpentane | - 118,0 | 63,3 | 0,660 |
| 2-méthylpentane | - 154,0 | 60,3 | 0,650 |
| 2,3-diméthylbutane | - 129,0 | 58 | 0,662 |
| cyclohexane | 6,6 | 80,7 | 0,774 |

- Rappeler les définitions des températures de fusion, d’ébullition et de la densité d’un gaz et celle d’un liquide.

- Quel est le lien entre chaîne carbonée et propriétés physiques ?